# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа емкостных аппаратов

# Условное обозначение аппарата ________________._____ Количество______

| № п/п | Необходимые сведения | В аппарате | В теплообменном элементе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давление рабочее, МПа (кгс/см2) |  |  |
| 2 | Температура рабочая, (С |  |  |
| 3 | Характеристика рабочей среды | Наименование |  |  |
|  |  | Физическое состояние (газ, пар, жидкость) |  |  |
|  |  | Состав, концентрация, % |  |  |
|  |  | Плотность, кг/м3 |  |  |
|  |  | Склонность к кристаллизации |  |  |
|  |  | Температура кипения при рабочем давлении или давление упругости паров при рабочей температуре |  |  |
|  |  | Пожаровзрывоопасность |  |  |
|  |  | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 |  |  |
| 4 | Материал | Корпуса |  |
|  |  | Теплообменного устройства |  |
| 5 | Тип опор | Бетонные, металлические на фундаменте, металлические на металлоконструкции (для горизонтальных аппаратов) |  |
|  |  | Стойки, лапы (для вертикальных аппаратов) |  |
| 6 | Тип уплотнитель ной поверхности | Соприкасающихся с рабочей средой |  |
|  | фланцевых соединений | Соприкасающихся с теплоносителем |  |
| 7 | Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для ее крепления |  |
| 8 | Необходимость приварки полос для площадок и лестниц |  |
| 9 | Необходимость установки штуцеров из числа приведенных для данного типа аппаратов (да, нет) | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М М1 | М2 |
| 10 | Необходимость поставки указателя уровня вентильного типа |  |
| 11 | Необходимость испытаний на межкристаллитную коррозию |  |
| 12 | Место расположения объекта, где устанавливается аппарат (город, район) |  |
| 13 | Место установки (установка наружная, в не отапливаемом помещении, в отапливаемом помещении) |  |
| 14 | Минимально возможная температура стенки аппарата в рабочих условиях, (С |  |
| 15 | Наименование, почтовый индекс, почтовый адрес и телефон предприятия, для которого заказывается аппарат |  |
| 16 | Наименование, почтовый индекс, почтовый адрес и телефон предприятия, составившего опросный лист |  |

Подпись руководителя организации, составившей опросный лист ________________________________________        ______________________   М.П.

(должность, фамилия. И.О.)                                                                        (подпись, дата)

Примечание. При наличии отличий по конструкции аппарата к опросному листу должен быть приложен чертеж (эскиз).

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа аппаратов емкостных цилиндрических для газов и жидких сред.

1. Условное обозначение аппарата

__________________________________________________________________________

(в соответствии с настоящими техническими условиями)

2. Давление рабочее, МПа (кгс/см2)

__________________________________________________________________________

(внутреннее избыточное или наружное давление)

3. Давление расчетное, МПа (кгс/см2)

__________________________________________________________________________

4. Температура рабочая, (С

__________________________________________________________________________

5. Температура расчетная, (С

__________________________________________________________________________

6. Температура кипения среды при рабочем давлении или давление упругости паров при рабочей температуре

__________________________________________________________________________

7. Наименование среды, процентный состав, плотность при расчетной температуре в кг/м3

__________________________________________________________________________

8. Характеристика среды:

- класс опасности по ГОСТ 12.1.007________________________________________

- взрывопожароопасность по ГОСТ 12.1.044-89______________________________

9. Тип уплотнительной поверхности фланцев штуцеров

__________________________________________________________________________

(в соответствии с ГОСТ 12815)

10. Условный проход штуцера для предохранительного клапана, мм

__________________________________________________________________________

(из расчета по среде в расчетных условиях)

11. Количество заказываемых аппаратов

__________________________________________________________________________

(с указанием условного обозначения)

12. Место установки аппарата

__________________________________________________________________________

(на открытой площадке или в отапливаемом помещении)

13. Минимальная возможная температура стенки аппарата, находящегося под давлением, (С

__________________________________________________________________________

14. Обозначение чертежа (эскиза) и краткое обоснование принятых отличий по конструкции аппарата

__________________________________________________________________________

15. Наименование предприятия потребителя и технологической установки, обозначение аппарата по технологической схеме

__________________________________________________________________________

16. Почтовый адрес предприятия потребителя

__________________________________________________________________________

17. Наименования и почтовый адрес предприятия (организации), составившего опросный лист

__________________________________________________________________________

Подпись руководителя организации, составившей опросный лист

______________________________________________________________________М.П.

(должность, фамилия)                                                                   (подпись, дата)

Примечания:

- При наличии отличий по конструкции аппарата к опросному листу должен быть приложен чертеж (эскиз).

- Опросный лист должен иметь номер по системе, принятой в организации, составившей опросный лист. Номер проставляется в основной надписи на каждом листе.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа сепараторов центробежных вихревых СЦВ

(для смесей газ-жидкость-мех. примеси)

Название предприятия: _______________________________________________

Адрес:______________________________________________________________

Контактное лицо (исполнитель):________________________________________

Контактный телефон/факс:_____________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________

| П/П | Показатели значений |
| --- | --- |
| 1 | Характеристика смеси (газ содержащий капельную жидкость, газ с аэрозольной жидкостью, с мех. примесями . Жидкость с газовыми включениями, с растворённым газом, нефть с водой и раствор. газом и т.п.) |  |
| 2 | Название газа (состав, плотность - желательно) |  |
| 3 | Название жидкости (состав, плотность - желательно) |  |
| 4 | Производительность по газу, (нм3/мин) (нормальных метров кубических в минуту) |  |
| 5 | Производительность по жидкости, (нм3/мин) (нормальных метров кубических в минуту) |  |
| 6 | Максимальный размер механических примесей, (мм.) |  |
| 7 | Давление рабочее на входе в сепаратор, (кгс/см2): Максимальное - Минимальное - |  |
| 8 | Допустимая потеря давления на сепараторе (кгс/см2). |  |
| 9 | Давление расчётное (для расчета прочности) (кгс/см2). |  |
| 10 | Диаметр трубопровода в месте присоединения сепаратора, (мм.): Вход / выход / слив жидкости. Тип соединения (фланцевое, резьбовое, под приварку). |  |
| 11 | Температура на входе в сепаратор °С. |  |
| 12 | Температура расчётная (для расчёта прочности) °С. |  |
| 13 | Необходимость автоматики слива (да/ нет) |  |
| 14 | Климатические условия установки сепаратора (есть ли необходимость подогрева и утепления, да/нет ) |  |
| 15 | Наличие в смеси газ-жидкость агрессивных, абразивных компонентов (нет/ да, каких) |  |
| 16 | Предпочтительный материал изготовления сепаратора |  |
| 17 | Количество заказываемых сепараторов (шт.) |  |
| 18 | Допустимая концентрация жидкости в газе на выходе из сепаратора (г/м3). |  |
| 19 | Режим работы сепаратора (непрерывный, периодический, импульсный - время выхода на режим, как часто в сут. или описание работы). |  |
| 20 | Эскиз предполагаемой схемы с описанием процесса. |  |

При заполнении обратить внимание на размерности. Заказчику необходимо заполнить все известные пункты, либо написать: «неизвестно» или «непонятно». (прочерки и пустые поля недопустимы ).

Подпись:___________________________________________________

Дата заполнения:__________________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа отстойника

- Условное обозначение отстойника ________________________________________

- Давление рабочее, МПа (кгс/см2)  _________________________________________

- Температура рабочая, (С    _______________________________________________

- Состав среды, __________________________________________________________

содержание сероводорода _________________________________________________

- Исполнение уплотнительной

поверхности фланцев штуцеров

(в соответствии с ГОСТ 12815)______________________________________________

- *Условный проход штуцера

для предохранительного клапана, мм ________________________________________

- Количество заказываемых отстойников ____________________________________

- Почтовый адрес предприятия-потребителя _________________________________

- Наименование и почтовый адрес предприятия (организации),

составившего опросный лист _______________________________________________

*Заполняется при отличии от таблицы 2.

###### Подпись руководителя организации, составившей опросный лист

М.П.

(должность, фамилия)                                                   (подпись, дата)

ОПРОСНОЙ ЛИСТ

для заказа газосепараторов

| Показатели назначения | Величина |
| --- | --- |
| 1 Производительность по нефтегазовой смеси, кг/ч |  |
| 2 Производительность по газу, м3/ч |  |
| 3 Рабочая температура, (С |  |
| 4 Избыточное технологическое давление, МПа |  |
| 5 Свойства нефтегазовой смеси на входе и выходе: плотность при 20 °С, кг/м3 вязкость при 20 мм2/с (МПа(c) плотность при 50 °С, кг/м3 вязкость при 50°С, мм2/с (МПа(c) компонентный состав пластовой и дегазированной нефти |  |
| 6 Содержание, % масс: парафина общей серы сероводорода смол, асфальтенов |  |
| 7 Свойства газа: газовый фактор, м3/т(м3/мЗ) плотность (при 20 °С и давлении 0,1013МПа), кг/м3 состав, % состав мольный содержание H2S, % содержание СО2, % допустимая массовая концентрация жидкости в газе на выходе, г/м3 |  |
| 8 Свойства пластовой воды: солевой состав кислотность, рН плотность при (С, кг/м3 общая минерализация, г/дм3 |  |
| 9 Необходимость подачи химреагентов: ингибиторы коррозии ингибиторы гидратообразованиия ингибиторы парафиноотложений ингибиторы солеотложений |  |
| 10 Необходимость согревающего устройства и место его установки |  |
| 11 Характеристика теплоносителя (наименование, температура, избыточное давление) |  |
| 12 Указать способ утилизации газа: факел газосборный коллектор |  |
| 13 Способ управления процессом измерения продукции: автоматизированный ручной |  |
| 14 Средняя температура наиболее холодной пятидневки, (С. Абсолютная холодная минимальная температура наружного воздуха района установки аппарата, (С. |  |
| 15 Скорость коррозии, мм |  |
| 16 Необходимость антикоррозионного покрытия: внешнего внутреннего |  |
| Информацию подготовил |
| Подпись, ФИО, должность |

# ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

# для заказа нефтегазовых сепараторов

1.  Условное обозначение          ______________________

2.  Производительность по нефти, м3/час        ___________________________________

3.  Производительность по газу, м3/час        ___________________________________

4.  Давление рабочее МПа ( кгс/см2 )                ________________________________

4.  Давление расчетное МПа  ( кгс/см2 )              _______________________________

5. Температура рабочая, (С               ___________________________________

6. Температура расчетная, (С                  __________________________________________

7. Минимальная возможная температура стенки сепаратора, находящегося под давле-ием,  (С                                        _____________________________________________

8. Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки сепаратора,  (С                                 ______________________________________________

9. Наименование среды, процентный состав, плотность при расчетной температуре в кг/м3    ______________________

10. Характеристика среды:
      - класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76                  _________________________________

- пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91                ________________________________

-  взрывоопасность по ГОСТ Р51330.019-99               _____________________________

11. Тип уплотнительной поверхности фланцев штуцеров     _________________________    _________________________________________________________________________________

( в соответствии с ГОСТ 12815)

12. Необходимость приварки накладок (под площадки обслуживания)         ___________

_______________________________________________________________________________

13. Наличие теплоизоляции

да                           нет

14. Необходимость термообработки

да                           нет

15. Наличие теплообменного устройства

да                             нет

- наружное                       ________________________________________________________

- внутреннее                  _________________________________________________________

16. Место установки сепаратора:

- на открытой площадке                             _______________________________________

- в отапливаемом помещении            ____________________________________________

17.Прочие требования по усмотрению

составителя опросного листа  __________________________________

18. Количество заказываемых сепараторов                  _____________________________

19. Наименование предприятия потребителя и технологической установки, обозначение сепаратора по технологической схеме _______________________________________________

_________________________________________________________________________________

20. Почтовый адрес предприятия потребителя _______________________________________

_________________________________________________________________________________

21. Наименование и почтовый адрес предприятия (организации), составившего опросный лист     ______________________________________________

___________________________________________________

Подпись руководителя организации, составившей опросный лист    __________________________________________

Технический директор                                  ______________________   М.П.

(должность, фамилия)                                                                                                               (подпись,дата)

Примечание:

1) При наличии отличий по конструкции нефтегазового сепаратора к опросному листу должен быть приложен чертеж (эскиз).

2) Опросный лист должен иметь номер по системе, принятой в организации, составившей опросный лист. Номер проставляется в основной надписи на каждом листе.

3)Требования к качеству изготовления,  приемки и испытаний, показатели надежности.